NORMA No 13/96 - REV/97

SERVIÇO DE TV A CABO

1.   OBJETIVO

1.1  Esta Norma tem por objetivo detalhar a regulamentação do Serviço de TV a Cabo, com base na Lei no 8.977, de 06 de janeiro de 1995, que instituiu o Serviço, e no Decreto no 2.206, de 14 de abril de 1997, que a regulamentou, estabelecendo:

a)  as condições de prestação e uso do Serviço;

b)  os parâmetros técnicos que deverão ser atendidos pelos sistemas de TV a Cabo.

2.   DEFINIÇÕES

2.1  Além das definições adotadas pela Lei no 8.977/95 e no Decreto no 2.206/97, as seguintes definições serão aplicadas para os fins desta Norma:

- Rede - é o conjunto dos meios físicos pelos quais o sinal vai ser distribuído, bem como dos elementos necessários à manutenção dos níveis de sinal, instalados desde a saída do cabeçal até a entrada do receptor do assinante.

- Sistema de TV a Cabo - é o conjunto de equipamentos e instalações que possibilitam a recepção e/ou geração de sinais e sua distribuição, através de meios físicos, a assinantes localizados dentro da área de prestação do serviço. O sistema é constituído de um cabeçal, da rede e do terminal do assinante.

- Terminal do assinante - é o conjunto de dispositivos adotados pelo operador, desde a derivação ("tap") até a saída do conversor/decodificador de TV a Cabo, ou similar, utilizado no primeiro ponto de recepção do assinante.- Relação portadora - ruído - é a potência de um sinal senoidal cujo pico é igual ao pico da portadora de vídeo dividida pela potência de ruído associado numa largura de faixa de 4,2 MHz. Esta relação é expressa em dB.

- Distorção de 2a ordem composta - é a distorção num canal do sistema de TV a Cabo causada pelos produtos de 2a ordem dos demais canais, quando o sistema opera em sua capacidade plena.

- Relação portadora - distorção de 2a ordem composta - é a relação, expressa em dB, entre o nível de pico do sinal de RF desejado e o pico dos componentes de distorção que estejam dentro do canal desejado.

- Distorção de 2a ordem simples - é a distorção de 2a ordem quando se consideram apenas dois canais alimentando o sistema além do canal desejado.

- Batimento composto de 3a ordem - é a distorção num canal do sistema de TV a Cabo causada pelos produtos de 3a ordem dos demais canais, quando o sistema opera em sua capacidade plena.

- Relação Portadora - batimento composto de 3a ordem - é a relação, expressa em dB, entre o nível de pico do sinal de RF desejado e o pico dos componentes de distorção agregados que estejam dentro do canal desejado.

- Triplo batimento simples - é a distorção de 3a ordem quando se consideram apenas 3 canais alimentando o sistema além do canal desejado.

- Modulação Cruzada - é a distorção causada pela modulação da portadora de um canal por sinais dos outros canais do sistema de TV a Cabo.

- Relação portadora - modulação cruzada - é a relação, expressa em dB, entre o nível de pico da portadora do canal desejado e a amplitude pico a pico da modulação da mesma portadora, causada pelos sinais dos outros canais.

- Zumbido - é a distorção dos sinais desejados, causada pela modulação desses sinais por componentes das fontes de alimentação do sistema.

- Isolação entre terminais de assinantes - é a separação, em dB, entre dois quaisquer terminais de assinante num sistema de TV a Cabo.

- Sistema de canais coerente - é um sistema de TV a Cabo cujo cabeçal dispõe de um gerador que produz as freqüências portadoras ligadas entre si, em uma série de harmônicos de 6 MHz; a saída desse gerador está ligada a cada modulador ou processador, que é sintonizado de modo a aceitar do gerador somente a freqüência de seu próprio sinal de saída; assim, o modulador ou processador usa aquele sinal do gerador como uma freqüência de referência, prendendo sua portadora de vídeo de saída naquela freqüência.

2.2  Não é considerado Serviço de TV a Cabo a distribuição de sinais através de meios físicos em condomínios, sendo vedada a interligação ou interconexão com quaisquer sistemas de telecomunicações.

3.  PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1  O Ministério das Comunicações, através da Secretaria de Serviços de Comunicações, elaborará um planejamento para a implantação do Serviço de TV a Cabo, do qual constarão, dentre outras, informações relativas:

a) às áreas de prestação do serviço;

b) ao número de concessões que poderão ser outorgadas em cada área.

3.2  O planejamento mencionado em 3.1 será permanentemente atualizado, em razão do surgimento de novos fatores, por iniciativa do Ministério das Comunicações ou em decorrência de solicitações de interessadas na exploração do Serviço em áreas ainda não previstas.

3.2.1  As solicitações das interessadas deverão conter todas as informações necessárias para subsidiar a atualização do planejamento, em especial quanto à área de prestação de serviço pretendida, à viabilidade econômica do empreendimento e ao potencial mercadológico.

3.2.2  Consulta pública poderá ser realizada, sempre que considerada necessária, através de publicação no Diário Oficial da União, sobre qualquer matéria afeta à atualização do planejamento do Serviço, para que os interessados apresentem comentários considerados relevantes.

3.2.3  A Secretaria de Serviços de Comunicações manterá cadastro das solicitações mencionadas no item 3.2, o qual ficará à disposição do público para consulta.

4.  PROCESSO DE OUTORGA

4.1  Com base no planejamento da implantação do Serviço, todas as fases do processo de outorga, conforme estabelecido e detalhado nos Capítulo III, IV, V e VI do Regulamento de TV a Cabo serão executadas pela Secretaria de Fiscalização e Outorga.

4.2  Nos termos do art. 16 do Regulamento de TV a Cabo, caracterizada situação de exigibilidade de licitação, o Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento licitatório através da publicação de aviso de licitação, no Diário Oficial da União, contendo a indicação do local em que os interessados poderão examinar e obter o texto integral do edital, bem assim a data e a hora para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.

4.3  Deverá fazer parte da proposta de cada entidade, conforme mencionado no art. 29 do Regulamento do Serviço de TV a Cabo, o Projeto Básico do Sistema, o qual deverá incluir, pelo menos:

4.3.1  Memória descritiva do sistema proposto, com a indicação:

a) da capacidade destinada ao Serviço de TV a Cabo, constituída do número de canais tecnicamente disponíveis para o Serviço, não podendo ser inferior a sessenta canais, referidos a uma largura de faixa de 6 MHz por canal;

b) dos indicadores técnicos e de qualidade pretendidos para o Serviço, devendo atender a todos os requisitos mínimos estabelecidos nesta Norma;

c) das facilidades de gerenciamento, operação e manutenção do sistema.

4.3.2  Cronograma, em base trimestral, de implantação do sistema, com a indicação das etapas de implementação da infra-estrutura necessária à execução do Serviço, no que se refere à Rede de Transporte de Telecomunicações e à Rede Local de Distribuição de Sinais de TV, assim como do cabeçal, desde o início da instalação até o atendimento total previsto para a área de prestação do serviço.

4.3.3  Informação do número de domicílios que poderão ser atendidos na etapa inicial de prestação do Serviço aos assinantes e nas etapas subsequentes, trimestralmente, até o atendimento total previsto para a área de prestação do serviço.

4.3.4  Informação do tempo mínimo destinado à programação regional voltada para os interesses da população da área a ser servida nos canais de livre programação pela operadora.

4.3.5  Informação da programação de caráter educativo/cultural nos canais de livre programação pela operadora.

4.3.6  Informação sobre o oferecimento do Serviço Básico, com isenção de pagamento do valor relativo à adesão e à assinatura básica, para entidades da comunidade local estabelecidas na área de prestação do serviço, tais como universidades, escolas, bibliotecas, museus, hospitais e postos de saúde.

4. 4  Cumpridas todas as fases do procedimento licitatório, a Secretaria de Fiscalização e Outorga submeterá o resultado obtido ao Ministro das Comunicações, para a outorga da concessão.

5.   CONDIÇÕES DE COMPETIÇÃO

5.1  Na fase inicial da implantação do Serviço de TV a Cabo no País, de modo a estimular o seu desenvolvimento em regime de livre concorrência, serão adotadas as disposições a seguir estabelecidas:

5.1.1  Cada entidade ou coligada somente poderá ter concessão para explorar o Serviço de TV a Cabo até os seguintes limites:

a) no máximo para sete áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a setecentos mil habitantes;

b) no máximo para doze áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a trezentos mil e inferior a setecentos mil habitantes.

5.1.2  Os limites estabelecidos no item 5.1.1 considerarão apenas as áreas de concessão em que a concessionária do Serviço de TV a Cabo explora o serviço sem competição com outros prestadores de serviços de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, excluídos os serviços distribuídos via satélite.

5.1.3  O Ministério das Comunicações utilizará os dados estatísticos publicados pelo IBGE como referência para a obtenção da população da área de prestação do serviço.

5.2  O Ministério das Comunicações, considerando o grau de diversidade de fontes de informação e de propriedade no Serviço de TV a Cabo, avaliará o desenvolvimento do Serviço, podendo, oportunamente, alterar ou eliminar os limites previstos no item 5.1.1, conforme requeira o interesse público.

5.3  Nenhuma operadora de TV a Cabo poderá, direta ou indiretamente, determinar tratamento discriminatório com relação às demais operadoras ou concorrentes a edital referente a uma mesma área de prestação do Serviço.

6.   INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO

6.1  A concessionária do Serviço de TV a Cabo terá um prazo de dezoito meses, contado a partir da data de publicação do ato de outorga no Diário Oficial da União, para concluir a etapa inicial de instalação do sistema e iniciar a prestação do Serviço aos assinantes.

6.1.1  O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Ministério das Comunicações.

6.2  A instalação de um sistema de TV a Cabo requer a elaboração de projeto de instalação, sob responsabilidade de engenheiro habilitado nos termos do Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em conformidade com o disposto no item 8.3 desta Norma.

6.2.1  O projeto de instalação deverá estar compatível com as características técnicas indicadas no Projeto Básico apresentado por ocasião do edital e ao mesmo tempo atender os requisitos mínimos estabelecidos nesta Norma.

6.2.2  O projeto de instalação e suas alterações autorizadas deverão permanecer em poder da operadora de TV a Cabo e estar disponíveis, para fins de consulta, a qualquer tempo, pelo Ministério das Comunicações.

6.2.3  O projeto de instalação deverá indicar claramente os limites da área de prestação do serviço, da Rede de Transporte de Telecomunicações, quando esta for utilizada, e da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV, bem como a propriedade de cada uma delas e de seus segmentos, se for o caso.

6.2.3.1  A área de prestação do serviço determina o limite geográfico máximo da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV.

6.2.3.2  O projeto da Rede de Transporte de Telecomunicações, quando esta for utilizada, e for de responsabilidade da concessionária de telecomunicações, não integrará, necessariamente, o projeto de instalação, devendo, entretanto, assegurar o atendimento, pelo sistema de TV a Cabo, dos requisitos técnicos estabelecidos nesta Norma.

6.3  No prazo de 180 dias a partir da data de publicação do ato de outorga, a concessionária do Serviço de TV a Cabo deverá apresentar à Secretaria de Fiscalização e Outorga, para informação, o resumo do projeto de instalação, em formulário padronizado, devidamente preenchido e assinado por engenheiro habilitado, contendo as características técnicas de instalação do sistema, acompanhado de:

a) declaração do engenheiro responsável atestando que a instalação proposta atende às Normas vigentes do Ministério das Comunicações, da ABNT e às demais Normas aplicáveis ao Serviço;

b) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

c) declaração do responsável legal da concessionária de telecomunicações responsável pela Rede de Transporte de Telecomunicações, se esta for utilizada, de que essa rede assegura o atendimento, pelo sistema de TV a Cabo, aos requisitos técnicos estabelecidos nesta Norma;

d) plantas, em escala adequada, indicando os limites da área de prestação do serviço, da Rede de Transporte de Telecomunicações, quando esta for utilizada, e da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV, bem como a localização do cabeçal.

6.3.1  Os formulários de que trata o item 6.3, adotados pela Secretaria de Fiscalização e Outorga, estarão disponíveis no Ministério das Comunicações, em Brasília, ou nas suas Delegacias Regionais.

6.4  Os equipamentos utilizados no Serviço de TV a Cabo deverão estar em conformidade com as normas de certificação pertinentes.

6.5  A operadora deverá atender às normas técnicas aplicáveis relativas à instalação de cabos e equipamentos, de abertura e escavações em logradouros públicos determinados pelos códigos de posturas municipais e estaduais, conforme o caso.

6.6  Concluída a instalação do sistema, antes de entrar em funcionamento em caráter definitivo, a concessionária, com a finalidade de testá-lo e ajustá-lo, poderá operar em caráter experimental, pelo período máximo de noventa dias, desde que comunique o fato à Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em cuja jurisdição esteja a área de prestação do serviço, com antecedência de cinco dias úteis.6.7  Dentro do prazo que lhe é concedido para iniciar a prestação do Serviço, a concessionária, que tenha concluído a etapa inicial de instalação do sistema e que pretenda iniciar a prestação do Serviço, deverá requerer à Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em cuja jurisdição esteja a área de prestação do serviço, a emissão da Licença de Funcionamento de Estação, devendo realizar o pagamento da taxa de fiscalização da instalação e instruir o requerimento com:

a) comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização da instalção;

b) declaração do profissional habilitado responsável pela instalação de que esta foi executada de acordo com o projeto e normas técnicas aplicáveis, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

c) laudo de vistoria das instalações, elaborado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva ART;

d) contrato de uso dos postes, dutos, rede ou seus segmentos, celebrado com empresa proprietária das respectivas infra-estruturas e autorização da Prefeitura para a construção do sistema, cada um quando couber.

6.7.1  A Secretaria de Fiscalização e Outorga poderá, também, realizar vistoria nas instalações do sistema.

6.8  A operadora de TV a Cabo deverá apresentar à Secretaria de Fiscalização e Outorga, para informação, todas as alterações das características técnicas constantes do projeto de instalação, tão logo estas sejam efetivadas, utilizando formulário padronizado.

6.8.1  As alterações mencionadas no item 6.8 deverão resguardar as características técnicas do serviço dentro do mínimo estabelecido nesta Norma.

6.9  Os relatórios semestrais relativos à implantação da rede, previstos no parágrafo único do art. 55 do Regulamento de TV a Cabo, serão encaminhados à Secretaria de Fiscalização e Outorga, para acompanhamento do cumprimento, pela operadora, dos cronogramas constantes do contrato de concessão.

7.  PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1  Os sinais dos canais correspondentes às geradoras locais de televisão deverão ser oferecidos aos assinantes desde o início da operação do Serviço.

7.1.1  Para fins de cumprimento do disposto no art. 23, inciso I, alínea "a" da Lei no 8.977/95, as operadoras de TV a Cabo estão obrigadas a transmitir em seus sistemas os sinais das emissoras geradoras de televisão, em VHF e UHF, cujos sistemas irradiantes estejam localizados em localidade integrante da área de prestação do Serviço, que atinjam esta área com os níveis mínimos de intensidade de campo a seguir indicados:

a) canais 2 a 6 - 58 dBm ;

b) canais 7 a 13 - 64 dBm ;

c) canais de UHF - 70 dBm .

7.1.1.1  Caso os sinais não atinjam o cabeçal com um nível de intensidade de campo adequado, a operadora de TV a Cabo poderá instalar sistemas destinados a melhorar a recepção dos sinais naquele ponto.

7.1.1.2  Caso ocorra o atendimento do nível mínimo por duas geradoras que apresentem o mesmo conteúdo básico de programação, os sinais que deverão ser oferecidos aos assinantes são os da geradora cuja área de interseção com a área de prestação do Serviço de TV a Cabo for maior.

7.1.1.3  A recepção dos sinais das geradoras locais de que trata este item é de responsabilidade da operadora de TV a Cabo.

7.1.2  A operadora de TV a Cabo deverá oferecer aos assinantes os sinais das geradoras locais de televisão em VHF e UHF nos mesmos canais por elas utilizados. Caso não haja viabilidade técnica para tal os canais deverão estar no mesmo bloco de canais do sistema de TV a Cabo e dentro da mesma seqüência em que eles são livremente recebidos pelos seus telespectadores.

7.1.3  Para o oferecimento aos assinantes de qualquer outro sinal oriundo de geradora ou retransmissora de televisão, não enquadrado no estabelecido no item 7.1.1, a operadora de TV a Cabo deve obter o acordo da concessionária ou permissionária envolvida.

7.1.4  A operadora de TV a Cabo, conforme prevê a Lei, não pode alterar a programação captada de estação de televisão, seja através de inserções de áudio e/ou vídeo, seja por cortes.

7.1.5  A operadora de TV a Cabo não poderá usar material gráfico da geradora de televisão como forma de promoção mercadológica sem autorização prévia e expressa da concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens envolvida. Qualquer promoção mercadológica relativa ao oferecimento da programação de radiodifusão de sons e imagens pelo Serviço de TV a Cabo deverá informar que aquela programação é de recepção gratuita e disponível no sistema convencional de recepção de televisão.

7.2  Os demais canais básicos de utilização gratuita e os canais para prestação eventual e permanente de serviços deverão estar disponíveis desde o início da operação do Serviço.

7.2.1  É vedada a publicidade comercial nos canais básicos de utilização gratuita mencionados no item 7.2, sendo permitida, no entanto, a menção ao patrocínio de programas.

7.3  À exceção do indicado nos itens 7.3.1 e 7.3.2, a entrega dos sinais referentes aos demais canais básicos de utilização gratuita e aos canais destinados a prestação eventual e permanente de serviços, bem como sua recepção no cabeçal, é de responsabilidade da entidade que utilizará a respectiva capacidade do sistema de TV a Cabo, o que não exclui a possibilidade de acordos com a operadora de TV a Cabo para assumir ou partilhar os ônus decorrentes.

7.3.1  Quando o sinal do canal básico de utilização gratuita for gerado localmente, na área de prestação do Serviço, a operadora, desde que haja viabilidade técnica, deverá possibilitar a entrega desse sinal através do próprio sistema de TV a Cabo, mediante utilização de canal de retorno.

7.3.2  Quando o sinal do canal básico de utilização gratuita for tornado disponível nacionalmente, via satélite, a operadora de TV a Cabo deverá dispor do sistema de recepção necessário à captação desse sinal.

7.4  A utilização do canal comunitário deverá ter a sua programação estruturada em conformidade com uma grade que incluirá programação seriada e horários de livre acesso.

7.4.1  Nas localidades da área de prestação do Serviço poderá ser instituída entidade representativa da comunidade que coordenará a estruturação desta programação.

7.5  Os trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis do sistema de TV a Cabo serão calculados sobre a capacidade do sistema, indicada no projeto básico constante da proposta da concessionária, de acordo com o com o item 4.3.1 desta Norma.

7.5.1  Uma vez tornada pública a disponibilidade dos canais destinados à prestação eventual e permanente de serviços, de acordo com o estabelecido no § 1o do art. 66 Regulamento do Serviço de TV a Cabo, não se apresentando, no prazo de seis meses, interessados suficientes para a utilização da totalidade dos canais, a operadora de TV a Cabo poderá utilizar os canais remanescentes com programação própria ou de coligada.

7.5.1.1  Caso, posteriormente, haja demanda para a utilização dos canais conforme estabelecido na Lei 
no 8977/95, a operadora deverá tornar novamente disponíveis os canais correspondentes, em um prazo máximo de sessenta dias a contar da solicitação da entidade interessada.

7.5.2  A operadora de TV a Cabo deverá informar, anualmente, à Secretaria de Fiscalização e Outorga, a relação das empresas e entidades que, naquele ano, utilizaram ou utilizam canais para prestação permanente de serviços, consoante o disposto no Art. 66 do Regulamento do Serviço de TV a Cabo.

7.5.3  A operadora de TV a Cabo não poderá, arbitrariamente ou unilateralmente, rescindir, alterar ou suspender o contrato com a prestadora de serviço permanente, bem como degradar a qualidade de transmissão ou as condições de manutenção e reparo dos correspondentes canais.

7.5.3.1  Havendo descumprimento do disposto no item 7.5.3, caberá recurso do interessado junto ao Ministério das Comunicações.

7.6  Qualquer parte que se sinta prejudicada por prática da concessionária de TV a Cabo ou por condições que impeçam ou dificultem o uso de canais, poderá representar ao Ministério das Comunicações, que deverá apreciar o assunto no prazo máximo de trinta dias, podendo convocar audiência pública, se julgar necessário.

7.7  A operadora de TV a Cabo deve tornar disponível ao assinante, quando por ele solicitado e às suas expensas, dispositivo que permita o bloqueio à livre recepção de determinados canais.

8.  ASPECTOS TÉCNICOS

Os sistemas de TV a Cabo deverão ser dimensionados, instalados e operados de modo a atender plenamente os requisitos técnicos estabelecidos nesta Norma.

8.1  PLANOS DE CANALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO

8.1.1  Os sistemas de TV a Cabo deverão operar de acordo com um dos planos de canalização a seguir definidos e apresentados na Tabela 1, a qual indica a freqüência da portadora de vídeo de cada canal.

8.1.1.1  Plano de Freqüências Padrão (PFP)

É um plano de freqüências baseado na canalização de televisão (canais 2 - 6 e 7 - 13), à qual se acrescentam canais com decréscimos de 6 MHz abaixo do canal 7 (175,25 MHz) (correspondendo aos canais 14 a 22 e 95 a 99).

8.1.1.2  Plano de Freqüências com Portadoras Harmonicamente Relacionadas (PHR)

É um plano baseado em freqüências portadoras de vídeo que são múltiplos inteiros de 6,0003 MHz e que começa em 54 MHz. Ele resulta em separação de freqüências de -1,25 MHz com relação aos canais do plano de freqüências padrão, à exceção dos canais 5 e 6, nos quais a separação é de +0,75 MHz.

8.1.1.3  Plano de Freqüências com Portadoras Incrementalmente Relacionadas (PIR)

É um plano baseado em freqüências portadoras de vídeo a partir de 55,2625 MHz, com incrementos de 6 MHz por canal.

8.1.2  Utilização de faixa do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A despeito de os receptores atualmente disponíveis, bem como unidades compatíveis que serão disponíveis brevemente, conterem "traps" para atenuar a faixa de FM, inibindo a recepção nessa faixa, os planos de canalização, em princípio, não incluem os canais de 95 a 97. Portanto, a utilização desses canais por um sistema de TV a Cabo é feita em base voluntária, sendo recomendável a transmissão de outros sinais que não os de imagem para o assinante.

8.1.3  Limites do canal

Para qualquer canal do sistema de TV a Cabo, o limite inferior deve estar 1,25 MHz abaixo da freqüência da portadora de vídeo indicada na Tabela 1 e o limite superior deve estar 4,75 MHz acima dessa portadora de vídeo.

8.1.4  Canalização acima do canal 158

Acima do canal 158, cada faixa de 6 MHz de largura deve ser numerada, consecutivamente, a partir do canal 159.

8.1.5  Deslocamentos de freqüência

Nas faixas atribuídas ao serviço móvel aeronáutico, os deslocamentos de freqüência deverão obedecer ao disposto no item 8.2.13 desta Norma.

TABELA 1

PLANOS DE CANALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TV A CABO

| DESIGNAÇÃO | OBS. | FREQÜÊNCIA DA PORTADORA DE VÍDEO (MHz) |
| --- | --- | --- |
| DO CANAL |  | PFP | PHR | PIR |
| 1 |  | não designado | 72.0036 | 73.2625 |
| 2 |  | 55.2500 | 54.0027 | 55.2625 |
| 3 |  | 61.2500 | 60.0030 | 61.2625 |
| 4 |  | 67.2500 | 66.0033 | 67.2625 |
| 5 |  | 77.2500 | 78.0039 | 79.2625 |
| 6 |  | 83.2500 | 84.0042 | 85.2625 |
| 7 |  | 175.2500 | 174.0087 | 175.2625 |
| 8 |  | 181.2500 | 180.0090 | 181.2625 |
| 9 |  | 187.2500 | 186.0093 | 187.2625 |
| 10 |  | 193.2500 | 192.0096 | 193.2625 |
| 11 |  | 199.2500 | 198.0099 | 199.2625 |
| 12 |  | 205.2500 | 204.0102 | 205.2625 |
| 13 |  | 211.2500 | 210.0105 | 211.2625 |
| 14 |  | 121.2625 | 120.0060 | 121.2625 |
| 15 |  | 127.2625 | 126.0063 | 127.2625 |
| 16 |  | 133.2625 | 132.0066 | 133.2625 |
| 17 |  | 139.2500 | 138.0069 | 139.2625 |
| 18 |  | 145.2500 | 144.0072 | 145.2625 |
| 19 |  | 151.2500 | 150.0075 | 151.2625 |
| 20 |  | 157.2500 | 156.0078 | 157.2625 |
| 21 |  | 163.2500 | 162.0081 | 163.2625 |
| 22 |  | 169.2500 | 168.0084 | 169.2625 |
| 23 |  | 217.2500 | 216.0108 | 217.2625 |
| 24 |  | 223.2500 | 222.0111 | 223.2625 |
| 25 |  | 229.2625 | 228.0114 | 229.2625 |
| 26 |  | 235.2625 | 234.0117 | 235.2625 |
| 27 |  | 241.2625 | 240.0120 | 241.2625 |
| 28 |  | 247.2625 | 246.0123 | 247.2625 |
| 29 |  | 253.2625 | 252.0126 | 253.2625 |
| 30 |  | 259.2625 | 258.0129 | 259.2625 |
| 31 |  | 265.2625 | 264.0132 | 265.2625 |
| 32 |  | 271.2625 | 270.0135 | 271.2625 |
| 33 |  | 277.2625 | 276.0138 | 277.2625 |
| 34 |  | 283.2625 | 282.0141 | 283.2625 |
| 35 |  | 289.2625 | 288.0144 | 289.2625 |
| 36 |  | 295.2625 | 294.0147 | 295.2625 |
| 37 |  | 301.2625 | 300.0150 | 301.2625 |
| 38 |  | 307.2625 | 306.0153 | 307.2625 |
| 39 |  | 313.2625 | 312.0156 | 313.2625 |
| 40 |  | 319.2625 | 318.0159 | 319.2625 |
| 41 |  | 325.2625 | 324.0162 | 325.2625 |
| 42 | 1 | 331.2750 | 330.0165 | 331.2750 |
| 43 |  | 337.2625 | 336.0168 | 337.2625 |
| 44 |  | 343.2625 | 342.0171 | 343.2625 |
| 45 |  | 349.2625 | 348.0174 | 349.2625 |
| 46 |  | 355.2625 | 354.0177 | 355.2625 |
| 47 |  | 361.2625 | 360.0180 | 361.2625 |
| 48 |  | 367.2625 | 366.0183 | 367.2625 |
| 49 |  | 373.2625 | 372.0186 | 373.2625 |
| 50 |  | 379.2625 | 378.0189 | 379.2625 |
| 51 |  | 385.2625 | 384.0192 | 385.2625 |
| 52 |  | 391.2625 | 390.0195 | 391.2625 |
| 53 |  | 397.2625 | 396.0198 | 397.2625 |
| 54 |  | 403.2500 | 402.0201 | 403.2625 |
| 55 |  | 409.2500 | 408.0204 | 409.2625 |
| 56 |  | 415.2500 | 414.0207 | 415.2625 |
| 57 |  | 421.2500 | 420.0210 | 421.2625 |
| 58 |  | 427.2500 | 426.0213 | 427.2625 |
| 59 |  | 433.2500 | 432.0216 | 433.2625 |
| 60 |  | 439.2500 | 438.0219 | 439.2625 |
| 61 |  | 445.2500 | 444.0222 | 445.2625 |
| 62 |  | 451.2500 | 450.0225 | 451.2625 |
| 63 |  | 457.2500 | 456.0228 | 457.2625 |
| 64 |  | 463.2500 | 462.0231 | 463.2625 |
| 65 |  | 469.2500 | 468.0234 | 469.2625 |
| 66 |  | 475.2500 | 474.0237 | 475.2625 |
| 67 |  | 481.2500 | 480.0240 | 481.2625 |
| 68 |  | 487.2500 | 486.0243 | 487.2625 |
| 69 |  | 493.2500 | 492.0246 | 493.2625 |
| 70 |  | 499.2500 | 498.0249 | 499.2625 |
| 71 |  | 505.2500 | 504.0252 | 505.2625 |
| 72 |  | 511.2500 | 510.0255 | 511.2625 |
| 73 |  | 517.2500 | 516.0258 | 517.2625 |
| 74 |  | 523.2500 | 522.0261 | 523.2625 |
| 75 |  | 529.2500 | 528.0264 | 529.2625 |
| 76 |  | 535.2500 | 534.0267 | 535.2625 |
| 77 |  | 541.2500 | 540.0270 | 541.2625 |
| 78 |  | 547.2500 | 546.0723 | 547.2625 |
| 79 |  | 553.2500 | 552.0276 | 553.2625 |
| 80 |  | 559.2500 | 558.0279 | 559.2625 |
| 81 |  | 565.2500 | 564.0282 | 565.2625 |
| 82 |  | 571.2500 | 570.0285 | 571.2625 |
| 83 |  | 577.2500 | 576.0288 | 577.2625 |
| 84 |  | 583.2500 | 582.0291 | 583.2625 |
| 85 |  | 589.2500 | 588.0294 | 589.2625 |
| 86 |  | 595.2500 | 594.0297 | 595.2625 |
| 87 |  | 601.2500 | 600.0300 | 601.2625 |
| 88 |  | 607.2500 | 606.0303 | 607.2625 |
| 89 |  | 613.2500 | 612.0306 | 613.2625 |
| 90 |  | 619.2500 | 618.0309 | 619.2625 |
| 91 |  | 625.2500 | 624.0312 | 625.2625 |
| 92 |  | 631.2500 | 630.0315 | 631.2625 |
| 93 |  | 637.2500 | 636.0318 | 637.2625 |
| 94 |  | 643.2500 | 642.0321 | 643.2625 |
| 95 |  | 91.2500 | 90.0045 | 91.2625 |
| 96 |  | 97.2500 | 96.0048 | 97.2625 |
| 97 |  | 103.2500 | 102.0051 | 103.262 |
| 98 | 1 | 109.2750 | 108.0250 | 109.275 |
| 99 | 1 | 115.2750 | 114.0250 | 115.275 |
| 100 |  | 649.2500 | 648.0324 | 649.262 |
| 101 |  | 655.2500 | 654.0327 | 655.2625 |
| 102 |  | 661.2500 | 654.0327 | 661.2625 |
| 103 |  | 667.2500 | 660.0330 | 667.2625 |
| 104 |  | 673.2500 | 666.0333 | 673.2625 |
| 105 |  | 679.2500 | 672.0336 | 679.2625 |
| 106 |  | 685.2500 | 684.0339 | 685.2625 |
| 107 |  | 691.2500 | 690.0345 | 691.2625 |
| 108 |  | 697.2500 | 696.0348 | 697.2625 |
| 109 |  | 703.2500 | 702.0351 | 703.2625 |
| 110 |  | 709.2500 | 708.0354 | 709.2625 |
| 111 |  | 715.2500 | 714.0357 | 715.2625 |
| 112 |  | 721.2500 | 720.0360 | 721.2625 |
| 113 |  | 727.2500 | 726.0363 | 727.2625 |
| 114 |  | 733.2500 | 732.0366 | 733.2625 |
| 115 |  | 739.2500 | 738.0369 | 739.2625 |
| 116 |  | 745.2500 | 744.0372 | 745.2625 |
| 117 |  | 751.2500 | 750.0375 | 751.2625 |
| 118 |  | 757.2500 | 756.0378 | 757.2625 |
| 119 |  | 763.2500 | 762.0381 | 763.2625 |
| 120 |  | 769.2500 | 708.0384 | 769.2625 |
| 121 |  | 775.2500 | 774.0387 | 775.2625 |
| 122 |  | 781.2500 | 780.0390 | 781.2625 |
| 123 |  | 787.2500 | 786.0393 | 787.2625 |
| 124 |  | 793.2500 | 792.0396 | 793.2625 |
| 125 |  | 799.2500 | 798.0399 | 799.2625 |
| 126 |  | 805.2500 | 804.0402 | 805.2625 |
| 127 |  | 811.2500 | 810.0405 | 811.2625 |
| 128 |  | 817.2500 | 816.0408 | 817.2625 |
| 129 |  | 823.2500 | 822.0411 | 823.2625 |
| 130 |  | 829.2500 | 828.0414 | 829.2625 |
| 131 |  | 835.2500 | 834.0417 | 835.2625 |
| 132 |  | 841.2500 | 840.0420 | 841.2625 |
| 133 |  | 847.2500 | 846.0423 | 847.2625 |
| 134 |  | 853.2500 | 852.0426 | 853.2625 |
| 135 |  | 859.2500 | 858.0429 | 859.2625 |
| 136 |  | 865.2500 | 864.0432 | 865.2625 |
| 137 |  | 871.2500 | 870.0435 | 871.2625 |
| 138 |  | 877.2500 | 876.0438 | 877.2625 |
| 139 |  | 883.2500 | 882.0441 | 883.2625 |
| 140 |  | 889.2500 | 888.0444 | 889.2625 |
| 141 |  | 895.2500 | 894.0447 | 895.2625 |
| 142 |  | 901.2500 | 900.0450 | 901.2625 |
| 143 |  | 907.2500 | 906.0453 | 907.2625 |
| 144 |  | 913.2500 | 912.0456 | 913.2625 |
| 145 | 3 | 919.2500 | 918.0459 | 919.2625 |
| 146 |  | 925.2500 | 924.0462 | 925.2625 |
| 147 |  | 931.2500 | 930.0465 | 931.2625 |
| 148 |  | 937.2500 | 936.0468 | 937.2625 |
| 149 |  | 943.2500 | 942.0471 | 943.2625 |
| 150 |  | 949.2500 | 948.0474 | 949.2625 |
| 151 | 4 | 955.2500 | 954.0477 | 955.2625 |
| 152 | 4 | 961.2500 | 960.0480 | 961.2625 |
| 153 | 4 | 967.2500 | 966.0483 | 967.2625 |
| 154 |  | 973.2500 | 972.0486 | 973.2625 |
| 155 |  | 979.2500 | 978.0489 | 979.2625 |
| 156 |  | 985.2500 | 984.0492 | 985.2625 |
| 157 |  | 991.2500 | 990.0495 | 991.2625 |
| 158 |  | 997.2500 | 996.0498 | 997.2625 |

OBSERVAÇÕES:

1) Excluído do grupo PIR e excluídos dos grupos PHR e PIR, respectivamente, devido à necessidade de deslocamento de freqüência.

2) Esses canais ocupam freqüências utilizadas por muitos conversores como sua FI.

Antes de utilizá-los num sistema, o operador deve assegurar-se de que não ocorrerá interferência.

Além disso, muitos conversores utilizam freqüências de oscilador local acima do entorno de 
670 MHz. Antes de utilizar um plano de faixa estendida, o operador de TV a Cabo deve testar todos os conversores do sistema para determinar o nível de interferência, se houver.

3) Não é recomendada a utilização desse canal para programação prioritária. A freqüência do segundo oscilador local de alguns receptores de TV coincidem com a do canal. Existe possibilidade de que a irradiação do oscilador local do receptor cause interferência em outro receptor sintonizado nesse canal. A interferência pode ser independente do canal sintonizado quando o receptor tiver sintonizador de dupla conversão.

4) Esses canais não devem ser utilizados, pois coincidem com a primeira freqüência intermediária de alguns receptores, que poderão sofrer interferência quando sintonizados nesses canais.

8.1.6  Modulação

Os sinais de televisão deverão ter a portadora de vídeo modulada em amplitude e a portadora de áudio modulada em freqüência, com emissão do tipo 5M45C3F e 550KF3E, respectivamente. Outros tipos de modulação poderão ser utilizados desde que submetidos e aprovados pelo Ministério das Comunicações.8.2  REQUISITOS MÍNIMOS DOS SISTEMAS DE TV A CABO

8.2.1  FREQÜÊNCIA CENTRAL DA PORTADORA DE ÁUDIO

A freqüência central da portadora de áudio deve estar 4,5 MHz ± 5 kHz acima da freqüência da portadora de vídeo, tanto na saída do equipamento modulador ou processador do cabeçal como na saída do terminal do assinante.

8.2.2  NÍVEL DA PORTADORA DE VÍDEO

O nível da portadora de vídeo num sistema de TV a Cabo é expresso em dBmV (decibel-milivolt), cuja referência é:

0 (zero) dBmV = 1mV através de uma impedância de 75 ohms.

8.2.2.1  O nível da portadora de vídeo deve ter, no mínimo, os seguintes valores:

0 (zero) dBmV na saída do terminal do assinante (através de uma impedância interna de 75 ohms, medido através de uma impedância de terminação perfeitamente casada à impedância interna do sistema);

+ 3 dBmV na extremidade de um cabo de atendimento ao assinante ("drop") de 30 metros conectado à derivação ("tap") do assinante (medido através de uma impedância interna de 75 ohms).

8.2.2.1.1  Para outros valores de impedância, o nível mínimo da portadora de vídeo, na saída do terminal do assinante, deve ser de mV e o medido na extremidade do cabo de atendimento ao assinante ("drop") deve ser de 2x mV, onde Z é o valor adequado de impedância.

8.2.2.2  O nível da portadora de vídeo em cada canal, medido na extremidade do cabo de atendimento ao assinante ("drop") de 30 metros conectado à derivação do assinante ("tap") não pode variar mais de 8 dB num intervalo de 6 (seis) meses (em 4 testes realizados de 6 em 6 horas num período de 24 horas), e deve ser mantido dentro de:

a) 3 dB do nível da portadora de vídeo dos canais adjacentes (± 6MHz);

b) 10 dB do nível da portadora de vídeo de qualquer outro canal em sistemas de TV a Cabo que operem em freqüências até 300 MHz. Admite-se incrementos de 1 dB para cada 100 MHz acima de 300 MHz em que o sistema operar (11 dB para o sistema entre 301 e 400 MHz, 12 dB para o sistema entre 401 e 500 MHz, e assim por diante);

c) um nível máximo tal que não provoque degradação do sinal por sobrecarga no receptor do assinante.

8.2.3  NÍVEL DO SINAL DE ÁUDIO

A tensão RMS do sinal de áudio deve ser mantida entre 13 e 17 dB abaixo do nível da portadora de vídeo associada. Esse requisito deve ser atendido tanto na saída do terminal do assinante como na saída do equipamento de modulação ou processamento do cabeçal.

8.2.3.1  Para terminais de assinante que utilizam equipamento que remodule o sinal (como conversores de banda base), a tensão RMS do sinal de áudio deve ser mantida entre 6,5 e 17 dB abaixo do nível do sinal de vídeo associado na saída do terminal do assinante.

8.2.4  RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA

A característica de amplitude deve estar na faixa de ± 2 dB de 0,75 MHz a 5,0 MHz acima do limite inferior do canal de TV a Cabo, referida à média das amplitudes mais alta e mais baixa dentro dos limites citados de freqüência.

8.2.5  RELAÇÃO PORTADORA - RUÍDO (C/N)

A relação entre o nível da portadora de vídeo (RF) e o ruído do sistema deve ser de, no mínimo, 45 dB.

8.2.6  RELAÇÃO PORTADORA - MODULAÇÃO CRUZADA (C/XMOD)

A relação portadora - modulação cruzada de um sistema de TV a Cabo operando em capacidade plena deve ser, no mínimo, 53 dB.

8.2.7  DISTÚRBIOS DE BAIXA FREQÜÊNCIA

A variação pico a pico do nível da portadora de vídeo causada por distúrbios de baixa freqüência (zumbido ou transientes repetitivos) gerados no sistema, ou por resposta de baixa freqüência inadequada não deverá exceder 3% do nível da portadora de vídeo.

8.2.7.1  As medições referentes a esse requisito poderão ser feitas num único canal utilizando uma única portadora não modulada.

8.2.8  RELAÇÃO PORTADORA DISTORÇÃO DE 2a ORDEM COMPOSTA (C/CSO)

A relação portadora - distorção de 2a ordem composta medida com portadoras não moduladas deve ser de, no mínimo, 53 dB para sistemas de canais não coerentes e 47 dB para sistemas de canais coerentes.

8.2.9  RELAÇÃO PORTADORA - BATIMENTO COMPOSTO DE 3a ORDEM (C/CTB)

A relação portadora - batimento composto de 3a ordem medida com portadoras não moduladas deve ser de, no mínimo, 53 dB para sistemas de canais não coerentes e 47 dB para sistemas de canais coerentes.

8.2.10  ISOLAÇÃO ENTRE TERMINAIS DE ASSINANTES

A isolação entre terminais de assinantes deve ser de, no mínimo, 18 dB.

8.2.11  IRRADIAÇÃO DO SINAL

A irradiação do sinal a partir de qualquer ponto da rede não pode exceder aos valores abaixo
indicados:

| FAIXA DE FREQÜÊNCIA | LIMITE DE IRRADIAÇÃO | DISTÂNCIA EM METROS |
| --- | --- | --- |
| (MHz) | (dBµV/m) | (µV/m) | (m) |
| até 54 e acima de 216 acima de 54 até 216 | 23,5 26,0 | 15 20 | 30 3 |

8.2.12  REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS EQUIPAMENTOS MODULADORES OU PROCESSADORES DO CABEÇAL

8.2.12.1  A variação no tempo de retardo da componente de crominância do sinal relativo ao componente de luminância (chroma delay) deve estar dentro de 100 nanossegundos.

8.2.12.2  O ganho diferencial para a subportadora de cor do sinal de televisão não deve exceder a ± 5%.

8.2.12.3  A fase diferencial para a subportadora de cor do sinal de televisão não deve exceder a ± 3 graus.

8.2.13  UTILIZAÇÃO DAS FAIXAS ATRIBUÍDAS À RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA

Todos os sistemas de TV a Cabo que operarem nas faixas de freqüências de 108 - 137 MHz, 328,6 - 335,4 MHz e 960 - 1000 deverão estar de acordo com as condições de separação de freqüências a seguir indicadas.

8.2.13.1  Na faixa de radionavegação aeronáutica 118 - 137 MHz, a freqüência de todas as portadoras ou componentes do sinal transmitidos a um nível médio de potência igual ou superior a 10-4 Watts numa largura de faixa de 25 kHz em qualquer intervalo de 160 microssegundos devem operar com deslocamento com relação às freqüências que possam ser utilizadas por sistemas de radionavegação aeronáutica. As freqüências aeronáuticas das quais os deslocamentos devem ser mantidos são aquelas que estão dentro das faixas indicadas neste item e que, expressas em MHz, sendo divididas por 0,025 resultem em um número inteiro. O deslocamento deve atender a um dos dois critérios indicados nos itens 8.2.13.1.1 e 8.2.13.1.2.

8.2.13.1.1  Todas as portadoras ou componentes do sinal de TV a Cabo devem ser deslocados de
12,5 kHz, com uma tolerância de freqüência de ± 5 kHz (portadoras incrementalmente relacionadas).

8.2.13.1.2  A freqüência fundamental da qual as freqüências portadoras de vídeo são obtidas por multiplicação por um número inteiro deve ser 6,0003 MHz, com uma tolerância de freqüência de ± 1 Hz (portadoras harmonicamente relacionadas - PHR, em sistemas de canais coerentes).

8.2.13.2  Nas faixas de radionavegação aeronáutica de 108 - 118 MHz, de 328,6 - 335,4 MHz e 960 - 1000 MHz, a freqüência de todos os sinais das portadoras ou componentes do sinal transmitidos a um nível médio de potência igual ou superior a 10-4 Watts numa largura de faixa de 25 kHz em qualquer intervalo de 160 microssegundos devem ser deslocados em 25 kHz com uma tolerância de freqüência ± 5 kHz. As freqüências de radionavegação aeronáutica das quais os deslocamentos devem ser mantidos são definidas em 8.2.13.2.1 e 8.2.13.2.2.

8.2.13.2.1  Freqüências dentro da faixa de 108 - 118 MHz, expressas em MHz que, quando divididas por 0,025 resultem num número inteiro par.

8.2.13.2.2  Freqüências dentro da faixa de 328,6 - 335,4 MHz conforme, indicadas na Tabela 2.

TABELA 2

| Freqüências do serviço de radionavegação aeronáutica na faixa de 328,6 - 335,4 MHz |
| --- |
| 334.700 334.550 334.100 333.950 329.900 329.750 330.500 330.350 329.300 329.150 | 331.400 331.250 332.000 331.850 332.600 332.450 333.200 333.050 333.800 333.650 | 334.400 334.250 335.000 334.850 329.600 329.450 330.200 330.050 330.800 330.650 | 331.700 331.550 332.300 332.150 332.900 332.750 333.500 333.350 331.100 330.950 |

8.3  PROJETO DE INSTALAÇÃO

8.3.1  O projeto de instalação do sistema de TV a Cabo deverá ser elaborado sob responsabilidade de engenheiro habilitado e deverá conter:

8.3.1.1  Detalhamento da memória descritiva do sistema, indicando:

a) localidade e unidade da federação onde será executado o serviço;

b) área de prestação do serviço;

c) endereço(s) do cabeçal;

d) descrição sumária do cabeçal;

e) capacidade do sistema do Serviço de TV a Cabo (no de canais);

f) meios físicos utilizados no sistema, em cada estágio da rede, com suas respectivas especificações;

g) dispositivos utilizados ao longo da rede (amplificadores, divisores, etc.), com suas respectivas especificações;

h) descrição e especificações do terminal de assinante padrão do sistema.

8.3.1.2  Dimensionamento do sistema, com a descrição dos cálculos teóricos utilizados, onde fique demonstrado:

a) que o nível da portadora de vídeo atende ao disposto no item 8.2.2.1;

b) que os dispositivos a serem utilizados ao longo da rede (amplificadores, divisores, etc.), bem como no terminal do assinante, permitem o atendimento ao disposto nos itens 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8 e 8.2.9.

8.3.2  Deverão ser anexados ao projeto de instalação:

a) plantas, em escala adequada, indicando a área de prestação do serviço, o(s) local(is) do cabeçal e a rede - com identificação dos limites da Rede de Transporte de Telecomunicações, caso esta seja utilizada, e da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV - com todos os dispositivos devidamente identificados;

b) declaração do engenheiro responsável pelo projeto atestando que a instalação proposta atende a todas as normas técnicas do Ministério das Comunicações, da ABNT e demais normas aplicáveis ao Serviço;

c) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

d) declaração do responsável legal da concessionária de telecomunicações responsável pela Rede de Transporte de Telecomunicações, se esta for utilizada, de que essa rede assegura o atendimento, pelo sistema de TV a Cabo, aos requisitos estabelecidos neste Norma;

8.4  TESTES DE DESEMPENHO DO SISTEMA

8.4.1  A operadora de um sistema de TV a Cabo é responsável pelo desempenho do sistema e deverá estar preparada para demonstrar, a qualquer tempo, ao Ministério das Comunicações, que ele opera de acordo com todas as normas técnicas aplicáveis.

8.4.2  A operadora deverá manter, em sua sede local, uma lista atualizada dos canais de TV a Cabo que oferece a seus assinantes.

8.4.3  A operadora de TV a Cabo deve realizar testes de desempenho do sistema pelo menos duas vezes por ano, em intervalos que não excedam a seis meses, mantendo seus resultados arquivados na sede local da empresa, por pelo menos cinco anos, bem como torná-los disponíveis ao Ministério das Comunicações, caso solicitados.

8.4.3.1  Os testes deverão ser completos e demonstrar que o sistema atende a todos os requisitos mínimos estabelecidos no item 8.2 desta Norma.

8.4.3.1.1  Para sistemas com até 12.500 assinantes, seis pontos de teste deverão ser tomados.

8.4.2.1.2  Deverá ser acrescentado um ponto de teste a cada 12.500 assinantes adicionais.

8.4.3.1.3  Os pontos de teste deverão ser bem distribuídos ao longo da área de prestação do serviço, de modo que representem os terminais de assinantes mais críticos, em termos de número de amplificadores em cascata.

8.4.3.2.1.1  Pelo menos um terço dos pontos de teste devem representar os terminais de assinantes mais distantes do cabeçal, em termos de comprimento de cabo.

8.4.3.3  As medições devem ser feitas em pontos de monitoração convenientes na rede de TV a Cabo, ou seja, os dados deverão mostrar o desempenho do sistema, conforme seria medido na saída de um terminal de assinante, à exceção da indicada em 8.4.3.3.1.

8.4.3.3.1  As medições do nível da portadora, para fins de verificação do atendimento ao valor mínimo de +3 dBmV estabelecido no item 8.2.2.1, bem como as referentes ao item 8.2.2.2, deverão ser procedidas na extremidade de um cabo de atendimento ao assinante ("drop") normalmente utilizado pela operadora, com trinta metros de comprimento, conectado à derivação do assinante ("tap").

8.4.3.3.2  As medições do nível da portadora, para fins de verificação do atendimento ao valor mínimo de 0 dBmV estabelecido no item 8.2.2.1, bem como as medições referentes aos itens 8.2.3 a 8.2.10, deverão ser procedidas na saída de um terminal de assinante simulado que seja semelhante àquele utilizado normalmente pela operadora, e no qual o cabo de atendimento ao assinante ("drop"), conectado à derivação ("tap"), meça trinta metros.

8.4.3.4  Deverá ser emitido um relatório referente aos testes de desempenho do sistema, no qual deverá ser incluída a identificação dos instrumentos de medição utilizados - fabricante, modelo, número de série e data da última calibração -, além de uma descrição dos procedimentos adotados.

8.4.3.5  Os testes deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá concluir o relatório com um laudo técnico de desempenho do sistema.

8.4.3.5.1  Deverá ser anexada ao relatório a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

8.4.3.6  Os testes de desempenho relativos aos requisitos estabelecidos nos itens 8.2.1 e 8.2.2 e seus subitens devem ser feitos em cada um dos canais de vídeo do sistema de TV a Cabo. Para todos os outros requisitos estabelecidos no item 8.2, os testes devem ser realizados em, no mínimo, 4 canais para sistemas transmitindo em freqüências até 100 MHz, adicionando-se 1 canal para cada 100 MHz adicionais de faixa de freqüências transmitida no sistema. Os canais selecionados para o teste deverão ser representativos de todos os canais do sistema de TV a Cabo.

8.4.3.7  Os testes de desempenho dos requisitos estabelecidos no item 8.2.7 poderão ser realizados a cada três anos.

8.4.3.8  Os testes relativos aos requisitos estabelecidos no item 8.2.11, nas faixas de freqüências do serviço de radionavegação aeronáutica (108 - 137 MHz, 328,6 - 335,4 MHz e 960 - 1000 MHz), deverão ser realizados de três em três meses, abrangendo sempre, no mínimo, 75% da rede.

8.4.3.9  O fato de serem obtidos bons resultados nos testes realizados de acordo com o item 8.4 desta Norma e seus subitens não dispensa o prestador do Serviço da obrigação de atender a todos os requisitos pertinentes, na totalidade dos terminais de assinante do sistema.

8.4.3.9.1  O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, solicitar à operadora de TV a Cabo a realização de testes adicionais ou a repetição de testes já realizados, ou a realização de testes em terminais de assinantes específicos.

8.4.3.10  Os testes de desempenho de que trata o item 8.4 e seus subitens deverão, também, ser realizados antes da entrada em operação comercial do Serviço de TV a Cabo, devendo fazer parte da vistoria do sistema, cujo laudo é referido na alínea c do item 6.7 desta Norma.

9  OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE TV A CABO

Os sistemas de TV a Cabo deverão operar estritamente de acordo com todas as condições e requisitos estabelecidos na regulamentação do Serviço.

9.1  MONITORAÇÃO REGULAR

A operadora deverá estabelecer um programa de monitoração das irradiações do sistema nas faixas de radionavegação aeronáutica, de acordo com o item 8.4.3.8 desta Norma.

9.1.1  A operadora deverá manter um registro de cada irradiação com valor superior ao limite estabelecido, com os dados referentes à data e ao local onde foi verificada, à data em que foi corrigida e à provável causa da irradiação.

9.1.2  Os registros devem ser mantidos arquivados por um período de dois anos e devem colocados à disposição do Ministério das Comunicações sempre que solicitado.

9.2  INTERFERÊNCIAS

A operadora de TV a Cabo deve tomar as providências necessárias para sanar quaisquer interferências prejudiciais que ocorram em sistemas autorizados e operando regularmente.

9.2.1  Qualquer interferência envolvendo a segurança da vida humana - tais como nas freqüências do serviço de radionavegação aeronáutica - que não possa ser imediatamente eliminada determinará a interrupção do Serviço até que seja sanada.

9.3  INFORMAÇÕES À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E OUTORGA

A operadora de TV a Cabo deverá fornecer à Secretaria de Fiscalização e Outorga as seguintes informações:

a) anualmente, todos os sinais transportados no sistema nas faixas de freqüências do serviço de radionavegação aeronáutica (108 - 137 MHz, 328,6 - 335,4 MHz e 960 - 1000 MHz);

b) sempre que for transmitir qualquer portadora ou componente de sinal com um nível médio de potência igual ou superior a 10 -4 Watts, numa largura de faixa de 25 kHz em qualquer intervalo de 160 microssegundos, em qualquer ponto do sistema de TV a Cabo, e em qualquer nova freqüência ou freqüências das faixas do serviço de radionavegação aeronáutica.

10  DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

10.1  As entidades que adquiriram direito de ter sua autorização de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos - DISTV transformada em concessão para prestação do Serviço de TV a Cabo terão os seguintes prazos para enquadramento nas disposições da Lei nº 8.977/95, do Regulamento de TV a Cabo e da presente Norma, a contar da data de publicação do respectivo ato de outorga:

a) cinco anos para as disposições relativas ao item 8.2, à exceção do disposto nos itens 8.2.11 e 8.2.13, os quais são de aplicação imediata;

b) seis meses para tornar disponíveis os canais básicos de utilização gratuita e os canais para prestação eventual e permanente de serviços;

c) um ano para todas as demais disposições.